Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках физиодиспенсера Surgic Pro OPT .

| № п.п. | Торговое наименование, арт., страна происхождения, наименование производителя | Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристиках товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Surgic Pro + производитель NSK Nakanishi Inc., Япония | Хирургическая система для челюстно-лицевой хирургии и имплантологии с оптикой LED (светодиод), разборный наконечник и возможность записи хода операции на съёмный флеш накопитель, для формирования ложа под имплантат, перфорирования кости, закручивания имплантатов. |
|  |  | Блок управления: |
|  |  | Напряжение питания: Пер. ток 120/230В |
|  |  | Частота 50/60Гц |
|  |  | Потребление тока 25ВА |
|  |  | Макс. мощность помпы 75 мл/мин |
|  |  | Размеры (Ш(Д(В, в мм) 265(220(100 |
|  |  | Подсветка, три уровня (выкл., низкий, высокий) |
|  |  | Подача охлаждения, 6 уровней |
|  |  | Направление вращения, прямое/обратное |
|  |  | Выбор передаточного отношения наконечника |
|  |  | Память (сохранение выбранных настроек прибора), запись хода операции на флеш накопитель тип USB |
|  |  | Калибровка крутящего момента |
|  |  | Регулировка скорости микромотора |
|  |  | Выбор 8 программ для 6-ти систем имплантов |
|  |  | ЖК-дисплей с подсветкой |
|  |  | Микромотор: |
|  |  | Скорость вращения 200 – 40 000 об/мин |
|  |  | Крутящийся момент до 80 Н(см |
|  |  | Входное напряжение Пост. ток 24В |
|  |  | Размеры (в мм) ( 23,5 длина (без кабеля) - 103,3 |
|  |  | Длина кабеля (в м) 2 |
|  |  | Оптика LED (светодиодная) 32 000 Люкс |
|  |  | Педаль управления: |
|  |  | Кабель, длина 2м |
|  |  | Настройка подачи охлаждения |
|  |  | Выбор программ |
|  |  | Выбор направления вращения (прямое/обратное) |
|  |  | Управление скоростью |
|  |  | Угловой наконечник с оптикой: |
|  |  | Понижение скорости 20:1 |
|  |  | Максимальная скорость вращения 2000 об/мин |
|  |  | Кнопочный зажим инструмента |
|  |  | Цельный титановый корпус |
|  |  | Внутренняя и внешняя система охлаждения |
|  |  | Оптика из сотообразного стекла |
|  |  | Возможность быстрой разборки без использования дополнительных инструментов |
|  |  | Комплектация: |
|  |  | Кабель питания 1 шт. |
|  |  | Педаль управления с кабелем (2м) 1 шт. |
|  |  | Блок управления 1 шт. |
|  |  | Ирригационный шланг. |
|  |  | Штатив для емкости с раствором 1 шт. |
|  |  | Наконечник с фибро каналом 1 шт. |
|  |  | Микромотор с LED оптикой 1шт. |
|  |  | Y-коннектор 1шт. |
|  |  | Запасной плавкий предохранитель 2 шт. |
|  |  | Держатель шланга 7 шт. |
|  |  | Подставка для наконечника 1 шт. |
|  |  | Игла для внутреннего охлаждения 1 шт. |
|  |  | Держатель иглы 1 шт. |
|  |  | Мандрель 1 шт. |
|  |  | Калибровочный бор 1 шт. |
|  |  | Насадка для смазки (Е-тип) 1 шт. |
|  |  | Колпачок для автоклавирования 1 шт. |
|  |  | Уплотнительное кольцо (для колпачка) 2 шт. |
|  |  | Уплотнительное кольцо (для мотора) 2 шт. |
|  |  | Гарантийный срок – 12 |